# Configuring the Router’s Name

# ROUTER# config t

ROUTER(config)# hostname  NAME

## Configuring the Ethernet Interface(s)

# NAME# config t

NAME(config)# int  interface type & number   (fa0/0, fa0/1)

NAME(config-if)# description  your description of the interface

NAME(config-if)# ip address ip address   subnet mask

## Configuring the Serial Interface(s)

NAME(config)# int  interface type & number   (s0/0 , s0/1- s0/0/0, s0/0/1)

NAME(config-if)# clock rate 56000  (when configuring a DCE serial interface only)

NAME(config-if)# no shutdown

NAME(config-if)# exit

### Configuring Routing: Dynamic or Static Routing

## Dynamic:

# NAME# config t

NAME(config)# router rip

NAME(config)#version 2  (when using VLSM)

NAME(config-router)# network network number

NAME(config-router)# network network number (if more than one network is attached)

### STATIC:

Name(config)# ip route  [destination network]  [Subnet Mask]  [next hop IP address or interface]

## Configuring Passwords

| Encrypted: | Plain text: |
| --- | --- |
| NAME# config t | NAME# config t |
| NAME(config)# enable secret class | NAME(config)# enable password class |

## Console:

# NAME# config t

# NAME(config)# line con 0

NAME(config-line)# password  cisco

NAME(config-line)# login

(config-line)#exit

## Virtual Terminal (Telnet):

# NAME# config t

# NAME(config)# line vty 0 4

NAME(config-line)# password  cisco

NAME(config-line)# login

(config-line)#exit

Banner:

NAME# Config t

NAME(config)# banner motd # your message #

## IP Host:

NAME(config)# ip host  [NAME of the device]  [ip address of the device]

## SHOW COMMANDS

Show run, show start, show interface, sh ip interface brief, show ip route, tracert, ping, telnet